#### Zemljiški kataster – vprašanja in odgovori

Datum: 19.1.2022

Pripravil: GURS v sodelovanju z IZS in GIZ GI

V povezavi s skupnim dopisom GU, IZS in GIZ GI z dne 12.11.2019 vam sporočamo, da je mešana skupina obravnava prispele pobude, pripombe, vprašanja, … in jih razdeli na:

- vprašanja, opozorila, pojasnila vezana na izvajanje postopkov v skladu s Pravilnikom o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra in Tehničnimi specifikacijami,

- predlogi sprememb Tehničnih specifikacij in zakonodaje.

V tem dokumentu so objavljena Vprašanja, opozorila, pojasnila vezana na izvajanje postopkov v skladu s Pravilnikom o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra in Tehničnimi specifikacijami.

V dokumentu so spremembe oziroma dopolnitve odgovorov označene.

Če je v tehničnih specifikacijah področje na katerega se nanaša odgovor vprašanje spremenjeno, odgovor ni popravljen (besedilo je v sivi barvi), ampak dopolnjen z navedbo številke tehničnih specifikacij in poglavja, ki daje odgovor na vprašanje ali novim odgovorom.

Primer:

ODGOVOR:

V zemljiškokatastrskem načrtu (ZKN) so prikazane meje parcel in zemljišč pod stavbo, ki imajo določene koordinate ZK točk. Meje parcel in zemljišč pod stavbo se v ZKN spremenijo z neposredno uporabo koordinat ZK  točk.

(18.1.2021) V tehničnih specifikacijah št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021, ki se začnejo uporabljati 15.2.2021 je poglavje »7. Izvajanje geodetskih storitev na območju lokacijsko izboljšanih podatkov« spremenjeno oz. dopolnjeno (glej točko 7.3 in 7.4).

KAZALO

1	Spreminjanje koordinat urejene meje – natančnejša določitev koordinat (meje) po 42.členu ZEN	1

2	Označitev meje – elaborat	2

3	Izračun površine parcele	3

4	Določitev ZK točke zelo blizu druge ZK točke	4

5	Opozorila in pojasnila – splošno, dopolnitev elaborata	4

6	Opozorila in pojasnila – skica, strokovno poročilo	6

7	Opozorila in pojasnila – vrste rabe in katastrske kulture	7

8	Označitev urejene meje	7

9	Evidentiranje sprememb v ZKN, lokacijska izboljšava	8

10	Lokacijska izboljšava po 61.a členu ZEN	9

# Spreminjanje koordinat urejene meje – natančnejša določitev koordinat (meje) po 42.členu ZEN

Opis dileme: Po transformaciji koordinat v D96/TM (jan. 2019)  imajo ZKT na urejeni meji določene koordinate z METEN = 93.  Na take urejene meje se navezujejo nove urejene meje, izvajajo parcelacije, izravnave meje. Eno od osnovnih pravil stroke je, da mora bit storitev opravljena v enem sistemu (zdaj to pomeni v D96/TM). Posledično morajo biti npr. nove ZKtočke parcelacije in točke urejene meje na katere se »pripenja« oziroma »navezuje« nova meja določene oz. izmerjene v D96/TM. Točke določene na liniji urejene meje, morajo biti tudi po izvedbi storitve na liniji.

VPRAŠANJE: Ali oziroma kdaj lahko spremenimo koordinate brez postopka natančnejše ureditev meje (42.člen ZEN)?

ODGOVOR:

Dosedanja pravila (še vedno veljajo):

Tako postopek evidentiranja urejene meje (kot  tudi izvedba geodetske storitve ureditev dela meje), kot tudi  postopek evidentiranja urejene meje zaradi  natančnejše določitve koordinat ZKT (kot tudi izvedba geodetske storitve  ureditev meje zaradi natančnejše določitve ZKT), se izvajata po določbah za ureditev meje in  evidentiranja urejene meje (torej vabljenje vseh strank, pozivanje k izjavi,  ustna obravnava, izdaja odločbe o evidentiranju,..). Razlika je le v tem,  da v primeru, ko je podan zahtevek za evidentiranje urejene meje zaradi  natančnejše določitve ZKT, geodetska uprava ne zavrne zahteve za evidentiranja  iz razloga, ker je bila meje predhodno že urejena. Zato mora biti v  zahtevi/zahtevku na dejstvo, da se zahteva evidentiranje urejene meje zaradi  natančnejše določitve koordinat ZKT, posebej opozorjeno.

O postopku natančnejše določitve koordinat ZKT (in  natančnejše določitve meje) po 42. členu ZEN je bilo postavljeno vprašanje na  izobraževanju za geodete z geodetsko izkaznico jeseni 2008. Odgovor se nahaja v  dokumentu vprašanja in odgovori z dne 26.01.2009 in sicer po zap.št. 5 vezano na  področje zemljiškega katastra (opozorilo - upoštevajte spremembe glede določanja površine po tem datumu, glej odgovor št. 3 v tem dokumentu).

Natančnejše določanje koordinat ZKT ureja tudi 27.člen Pravilnika o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra.

Dodatno pojasnilo:

V primeru urejene meje:

- ki je bila v postopku določena s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) z natančnostjo do 12 cm in

- ima zdaj določene koordinate v D96/TM s transformacijo z uporabo državnega modela transformacije V4.0 (upravni status= 0, 2 ali 9; METEN=93; TRANS=2),

sprememba koordinat ne pomeni vedno natančnejšo določitev koordinat.

V postopku ureditve meje ali ureditve meje pred parcelacijo oz. parcelacije na to urejeno mejo, ali izravnavo urejene meje (v nadaljevanju teksta: v postopku), izjemoma spremenimo koordinate (E, N) urejene meje če:

- koordinate v postopku niso bile določene (gre za nekaj primerov, ko so bile meje določene v lokalnem koordinatnem sistemu, kasneje z odločbo določene kot dokončne oz. urejene) ali

- koordinate so bile v postopku določene s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) z natančnostjo do 12 cm in imajo zdaj določene koordinate v D96/TM s transformacijo teh koordinat z uporabo državnega modela transformacije V4.0 (upravni status= 0, 1, 2 ali 9; METEN=93; TRANS=2) ali

- odpravimo napake v določitvi/izmeri koordinat.

To pomeni, da se v postopku izjemoma spremenijo koordinate E, N, če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji in je geodet na terenu ugotovil, da gre za isto točko in je ta točka še vedno na istem mestu. V tem primeru ni potrebno izvesti postopka natančnejše določitve koordinat, saj gre samo za izmero koordinat v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM. Izvajalec geodetske storitve na terenu izmeri koordinate točk urejene meje z metodo METEN = 91, upravni status se ne spreminja. Če izravnavamo urejeno mejo, se spremenjene koordinate urejene meje upoštevajo pri preverjanju pogoja izravnave in izračunu površin.

Če so se spremenile koordinate mora biti v strokovnem poročilu pojasnjen oziroma utemeljen razlog za spremembo koordinat oziroma jasno navedena ugotovitev, da gre za isto točko na istem mestu.

Objavljeno 1.6.2019

# Označitev meje – elaborat

Opis dileme:

Ali poglavja II. In III. Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru veljajo za vse geodetske storitve, tudi označitev meje, oziroma kdaj se za označitev meje izdela elaborat geodetske storitve.

VPRAŠANJE:

- Ali ločimo označitev meje, kjer se spreminjajo tudi koordinate ZK-točk (o čemer govorijo Tehnične specifikacije) in označitev meje, kjer se koordinate ne spreminjajo?

- Ali v primeru, da imamo samo označitev meje v naravi, brez spreminjanja koordinat, geodetsko podjetje izdela samo tehnično poročilo?

ODGOVOR:

V 31. člen pravilnika so določene posebnosti označitve meje zemljišč, vključno z vsebino tehničnega poročila označitve meje.

Označitev meje povzroči spremembe v naravi in lahko tudi spremembe podatkov v bazi (način označitve,  po prehodu  v D96/TM pa lahko tudi spremembo koordinat), izvaja jo lahko samo geodetsko podjetje, ki lahko izvaja geodetske storitve. Za zagotovitev strokovnega in pravilnega evidentiranja sprememb so predpisane obvezne sestavine elaborata geodetske storitve, označitev meje je ena izmed geodetskih storitev.

Večina označitev meje se izvede sočasno z drugimi postopki in imamo skupni elaborat, ki vsebuje tudi spremembe, ki so posledica označitve. Samostojnih primerov označitve je zelo malo, zato je bila ob pisanju pravilnika sprejeta odločitev, da bomo samostojno označitev meje podrobneje določili v tehničnih specifikacijah po izvedbi prehoda v D96/TM.  To smo opredelili v 8.točki tehničnih specifikacij.  (1.3.2020) Elaborat označitve urejene meje je vedno samostojen elaborat. Razlik v elaboratu med samostojno označitvijo meje in označitvijo meje sočasno z drugimi postopki ni -  razen tega, da se v takih primerih določene vsebine lahko nahajajo samo enem elaboratu (npr. ni treba izdelati dveh ločenih skic, …).

Elaborat označitve urejene meje vsebuje obvezne sestavine elaborata in tehnično poročilo, ki je bilo poslano strankam.

Torej odgovor na vprašanja je:

- Ali ločimo označitev meje, kjer se spreminjajo tudi koordinate ZK-točk (o čemer govorijo Tehnične specifikacije) in označitev meje, kjer se koordinate ne spreminjajo? NE

- Ali v primeru, da imamo samo označitev meje v naravi, brez spreminjanja koordinat, geodetsko podjetje izdela samo tehnično poročilo? NE, izdela elaborat označitve meje, ki vsebuje obvezne sestavine elaborata + tehnično poročilo označitve meje.

Objavljeno 10.9.2019

Sprememba velja od 1.3.2020 dalje.

# Izračun površine parcele

Opis dileme:

V 20. členu Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru je navedeno, da se površina parcele ali zemljišča pod stavbo izračuna iz koordinat ZK-točk. Če imajo ZK-točke določene le grafične koordinate, se pred izračunom površine izvede lokacijska izboljšava.

V 6.2 poglavju Tehničnih specifikacij pri posebnih primerih izračuna površine na strani 55, prvi trije primeri dopuščajo izračun površine parcele z izravnavo na uradno (atributno) površino parcele pred parcelacijo ali evidentiranje ZPS. Novi pravilnik izravnave na uradno (atributno) površino ne omenja.

VPRAŠANJE 1 :

Kako določamo površine – vedno iz koordinat ali lahko tudi tako, kot je določeno v posebnih primerih izračuna površine na 55. strani Tehničnih specifikacij?

Ali se pravila pri izračunu površine pri izvedbi geodetske storitve ali na zahtevo stranke v okviru izvedbe geodetske storitve razlikujejo?

ODGOVOR 1:

Pravilnik je malo prehiteval in če bi ga striktno izvajali, bi morali v vseh primerih, ko še nimamo določene vse koordinate ZKT parcele (nove ali obstoječe)  pred izračunom površine narediti lokacijsko izboljšavo. Geodetska uprava na območju celotne RS izvaja projekt »Lokacijska izboljšava ZK«, ki bo zaključen novembra 2020. Do zaključka projekta so stranke, ki imajo svoje parcele na območjih, kjer še nismo izvedli lokacijsko izboljšavo, v neenakopravnem položaju, saj bi imele večje stroške, kot stranke na območjih, kjer je GU že izvedla lokacijsko izboljšavo. Zato v tehničnih specifikacijah kot poseben primer izračuna površine še vedno dopuščamo izračun površine parcele z izravnavo na uradno (atributno) površino parcele.

Lastnik mora imeti možnost, da se odloči, kako kakovostno in natančno so določene meje njegove nepremičnine, natančnosti površine je posledica te odločitve, je izveden podatek in ne more posredno omejevati lastnika pri zgornji odločitvi. Torej, če bo lastnik želel bolj natančno površino, bo izbral storitev, ki omogoča natančnejšo določitev koordinat.

Torej odgovor na vprašanja je:

Do zaključka projekta »Lokacijska izboljšava ZK« se lahko površina parcele izračuna iz koordinat ali v skladu z enim od posebnih primerov navedenih v tehničnih specifikacijah. Priporočamo pa, da se na območjih, kjer so že določene koordinate vsem ZK točkam parcele površine določijo iz koordinat.

Če stranka zahteva izračun površine parcele v okviru izvedbe geodetske storitve, se površina vedno izračuna iz koordinat (glej zadnji posebni primer izračuna).

(18.1.2021) V tehničnih specifikacijah št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021, ki se začnejo uporabljati 15.2.2021 je izračun površine spremenjen in usklajen s pravilnikom (glej poglavje 6.2. Izračun površine).

(12.3.2021) Zaradi umika uporabe Tehničnih specifikacij št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021 v delu, ki se nanaša na izračun površine parcel, to je poglavje »6.2.2. Izračun površine parcele« in poglavje »6.2.3 Vsebina izračuna površin«, se še naprej uporablja poglavje »6.2.2. Izračun površine parcele«  in poglavje »6.2.3 Vsebina izračuna površin« Tehničnih specifikacij št. 35311-26/2020-2552-1 z dne 15.01.2020.

Če je v vmesnem obdobju (do vključno 12.3.2021) prejet zahtevek z elaboratom v katerem so izračunane površine v skladu z umaknjenim poglavjem 6.2.2 in 6.2.3, to ni razlog za dopolnitev elaborata.

Vprašanja in odgovori vezani na izračun površine po pravilih Tehničnih specifikacij št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021 (objava 11.2.2021) so iz dokumenta izbrisani.

Objavljeno 10.9.2019

Dopolnjeno 18.1.2021

Dopolnjeno 12.3.2021

# Določitev ZK točke zelo blizu druge ZK točke

Opis dileme:

V zadnjem času se bolj pogosto pojavlja, da v elaboratu geodetske storitve izvajalec postavi dve ZKT na zelo kratki razdalji (npr. 3cm). ZKT sta postavljeni ali na meji ZPS ali meji parcele.

VPRAŠANJE:

- Ali je to pravilno in strokovno? Ali obstajajo kriteriji?

ODGOVOR:

Pri pripravi sprememb podatkov se upošteva vsebina in namen posameznega podatka in natančnost evidentiranja. Pri evidentiranju stavb in mej parcel se evidentira dejansko stanje ob upoštevanju smiselne generalizacije (upošteva se pravila stroke, kriterije generalizacije se določi na podlagi vira in namena zajema podatkov). Pri mejah parcel je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da mora biti omogočena označitev meje (torej obeh ZKT).

Drugače povedano: Evidentiranje več ZKT na razdalji, ki je manjša od natančnosti metode določitve posamezne sosednje ZKT ali manjša od 0,5 m, praviloma ni možno (razdalja med dvema točkama mora biti večja od 2-kratnika daljše polosi standardne elipse zaupanja v koordinato točke).  Izjemoma se evidentiranje take točke lahko izvede samo, če obstaja zato utemeljen vsebinski razlog, ki bo utemeljil, zakaj se v konkretnem primeru niso upoštevala splošna strokovna pravila generalizacije in bi upoštevanje generalizacije bistveno vplivalo na pravice in dolžnosti lastnikov parcel.

Komentar: To da v naravi obstaja nek manjši lom na stavbi, še ne pomeni, da se ga evidentira (sploh, če evidentiranje nima vpliva na izris grafike v minimalnem merilu izdaje potrdil in ne vpliva na druge podatke, …). Tak način evidentiranja je nestrokoven, po nepotrebnem obremenjuje evidence in ne vpliva na pravice in dolžnosti vezane na uporabo nepremičnine, ter ne predstavlja predpisane  obveze v povezavi z evidentiranjem v zemljiškem katastru.

Objavljeno 10.10.2019

# Opozorila in pojasnila – splošno, dopolnitev elaborata

Način izdelave in sestavine elaborata geodetske storitve podrobneje določa Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru in Tehnične specifikacije (v nadaljevanju: predpisi).

V praksi opažamo, da se določene pomanjkljivosti bolj pogosto pojavljajo, zato želimo na njih posebej opozoriti. Pri izvedbi geodetskih storitev in izvedbi postopkov je potrebno paziti, da:

- se pri izdelavi elaboratov uporablja verzija programa Geos ali GeoPro, ki je že dopolnjena za delo po novih pravilih, potrebno je uskladiti oziroma si pripraviti vzorce (glav) izpisov posameznih sestavin,

- so oddani skenogrami elaborata ustrezne kvalitete, berljivi, strani pravilno obrnjene, brez praznih strani, …,

- v primeru, ko je dan elaborat v dopolnitev,  izvajalec ponovno preveri in po potrebi dopolni celoten elaborat oz. izvajalec dopolnitev izvede na način, da dopolnjen elaborat ne vsebuje neusklajenih sestavin in z odpravo napake niso povzročene nove napake.

(18.1.2021)

Z namenom, da se čim prej navadimo na delo po »novem« zaposleni na geodetski upravi ob pregledu prvih elaboratov posameznega izvajalca, vloženih po 1.6.2019 na določene manjše pomanjkljivosti (napake) v konkretnem elaboratu najprej opozorijo. Izvajalci pa poskrbijo, da v naslednjih elaboratih teh pomanjkljivosti ni več. Za lažje razumevanje prilagamo nekaj primerov.

Primeri, ko se ne poziva k dopolnitvi:

- če se namesto izraza pooblaščeni geodet (ZEN-A) uporablja izraz pooblaščeni inženir geodetske stroke (ZAID). Oba izraza sta pravilna, priporočamo pa krajši izraz »pooblaščeni geodet«, tako na naslovnici kot na zapisniku mejne obravnave,

- če oblika tabel, izpisov, lokacija naslova sestavine (spodaj ali zgoraj, …) ipd ni enaka vzorčnemu elaboratu ali primerom predstavljenih na skupnih izobraževanjih,

- če sestavine elaborata niso oblikovno enake vzorcu elaborata, po vsebini pa so v skladu s tehničnimi specifikacijami,

- ipd .

(18.1.2021)

Nekaj primerov, ko najprej opozorimo, izvajalec pa poskrbi za oddajo naslednjih elaboratov, v katerih ne bo več neustrezne vsebine, ki je bila predmet opozorila:

- sestavina ima preveč vsebine, neustrezna poimenovanja sestavin (npr. napisani podatki o osebi, ki je izdelala sestavino, prostori za vpise/potrditve OGU/GP, poleg navedbe vrste elaborata še dodatni naslov, navajanje pooblaščencev, …),

- vse sestavine so podpisane in žigosane (ni potrebno, potrjuje se samo naslovnica),

- elaborat vsebuje sestavine, ki niso predpisane (npr. samostojni zapisnik parcelacije)

- skica:

  - naslov ni skica, glava skice ima preveč vsebine,

  - nepotrebne legende (legenda se izdela samo, če so potrebni posebni prikazi, ki še niso definirani v katastrskem ključu, legende, ki vsebujejo izseke iz predpisanega katastrskega ključa se ne izdeluje),

  - unikatne poljubne oznake v skici (npr. izpis lastnikov v krogu, ali posebna označba pred imenom in priimkom,

  - prikaz vsebin, ki niso predmet skice,

  - ipd .

Nekaj primerov napak v elaboratu, ki se morajo odpraviti:

- manjkajo sestavine ali je njihova vsebina neusklajena,

- skica – nejasna, nepopolna skica (npr. več številk, ne veš na kaj se nanašajo, kot skica je izrisan prikaz ZKP z ZK točkami, …), ne uporablja se katastrski in topografski ključ, …

- strokovno poročilo – ni podatkov o določitvi koordinat, ni analize natančnosti koordinat (lahko je tudi skupaj z uporabljenimi podatki v enem sklopu, pri izračunu površine manjkajo podatki npr. način izračuna, urejenost,

- ipd .

Dopolnitve elaborata (v primeru poziva po e-mailu ali na podlagi dopisa):

- v primeru, da gre samo za popravo podatkov za evidentiranje sprememb (digitalnih izmenjevalnih datotek) in poprava ne vpliva na nobeno od tiskanih sestavin elaborata, izvajalec oz. pooblaščeni geodet preda novo ZIP datoteko z aplikacijo ODE na server GURS-a. Obvestilo o predaji pošlje po e-mailu.

- V primeru, da je potrebno zaradi dopolnitve popraviti poleg izmenjevalnih datotek, tudi posamezne sestavine elaborata (npr. izdelati novo skico, izračun površin, prikaz sprememb,…) izvajalec preda novo zip datoteko z aplikacijo ODE na server GURS-a. Spremenjene tiskane sestavine predloži osebi, ki je pozvala k dopolnitvi (osebno ali po pošti). Poleg dopolnjenih tiskanih sestavine se priloži tudi tiskana izjava pooblaščenega geodeta, iz katere je razvidno, da je bil opravljen pregled elaborata in katere sestavine so nove oz. dopolnjene. Izjava vsebuje datum, podpis in potrditev pooblaščenega geodeta. To izjavo pooblaščenega geodeta Geodetska uprava vloži v elaborat. Stare napačne sestavine Geodetska uprava (uradnik, ki vodi postopek) iz elaborata izloči.

(18.1.2021) Prehodno obdobje je zaključeno, saj so tehnične specifikacije v uporabi že 18 mesecev. Posledično se priporočila, ki so bila namenjena mehkemu prehodu oziroma postopnemu navajanju na delo »po novem« ne uporabljajo več. Elaborati morajo biti v celoti izdelani v skladu z veljavnimi tehničnimi specifikacijami, če niso se pošlje poziv za dopolnitev.

Objavljeno 15.1.2020

Dopolnjeno 18.1.2021

# Opozorila in pojasnila – skica, strokovno poročilo

V tehničnih specifikacijah je določeno, da so na skici prikazane vse merjene točke in geodetske točke, ki so pomembne oziroma pojasnjujejo izvedeno geodetsko storitev (uvod 3.točke in opis pri številkah drugih točk).

To pomeni, da:

- na skici ni potrebno označiti vseh točke, ki so navedene v strokovnem poročilu oz. v podatkih iz instrumenta, saj lahko podjetje posname širšo okolico, več točk (npr. stranka je naročila tudi vpis v KS, izdelavo geodetskega načrta, … ), ki jih kasneje ne potrebuje oziroma ne uporabi za pripravo elaborata (pri tem je potrebno paziti, da se v elaboratih ne oddaja veliko število neuporabljenih podatkov, saj to vpliva na preglednost elaborata in po nepotrebnem obremenjuje analogni trajni arhiv – zbirko listin)

- ni potrebno, da so vse detajlne točke, prikazane v skici posnete na terenu oz. navedene v izpisih podatkov iz instrumenta. Te točke so lahko navedene samo v izpisu koordinat (npr. vogali, jaški, ipd… koordinate so lahko skonstruirane, prevzete iz geodetskega načrta, …),

- topografija - ni potrebno, da je vsa topografija izmerjena in ni vedno potrebna za pojasnitev izvedene geodetske storitve,

- Točke, uporabljene v kontrolnih meritvah morajo biti izmerjene. Detajlnim točkam, katerih namen je samo dodatna pojasnitev izvedene geodetske storitve ali zavarovanje merjene točke, ni potrebno določiti koordinat.

- Izjemoma se lahko opravi tahimetrična izmera samo z eno orientacijo (kot + dolžina), če gre za stojišča, ki so bila določena v okolju, kjer ni možno zagotoviti več orientacij (npr. atriji stavb, pozidana dvorišča, ozke naravne soteske, gozdna območja, ipd…). Smiselno je, da se izmerijo kontrolne detajlne točke 2x iz različnih stojišč.

- Uporabljeni podatki in analiza natančnosti koordinat sta lahko skupaj, ustrezno bo je dopolnjen tudi PP ODE.

- Obseg analize natančnosti koordinat je odvisen od obstoječih podatkov zemljiškega katastra. Včasih zadostuje samo en stavek poleg navedbe uporabljenih podatkov (npr. če je parcela urejena, navedemo, da so predlagane spremembe znotraj mej urejene parcele).

- Določitev atributov ZK točk:

  - Določitev atributov ZK točk je posledica stanja v zbirki listin, upoštevanja strokovnih pravil, predpisanih pravil posameznih postopkov načina izvedbe storitve ter specifik naročila storitve. Izvedene storitve in postopki morajo biti jasni, transparentni, brez dvomov glede tega, da elaborat izkazuje nedvoumno voljo lastnikov. Torej se ne izhaja samo iz posameznih atributov ZK točke (oziroma pravil za določitev atributa) ampak iz pravil za posamezno storitev. Npr. parcelacija se izvajajo v pisarni, meje so bile predhodno urejene. Za nove ZK točke na urejeni meji je potrebno zagotoviti, da so določene na linijo predhodno urejene meje, posledično imajo enako ali slabšo natančnost, v nobenem primeru pa ne more biti točkam določena metoda 91 – terenska meritev, saj točke niso bile izmerjene na terenu.

  - Pri določitvi in spreminjanju koordinat se smiselno upošteva tudi pojasnilo iz dokumenta »Zemljiški kataster - vprašanja in odgovori« pod točko 1. Spreminjanje koordinat urejene meje – natančnejša določitev koordinat (meje) po 42.členu ZEN.  K temu odgovoru dodajamo še pojasnilo: Vse ZK točke z atributi METEN=93 in TRANS=2 ne izpolnjujejo pogoja natančnosti do 12 cm. Potrebno je preveriti podatke v zbirki listin. ZK točke urejenih mej,  ki so imele ob nastanku določene samo koordinate v D48/GK z transformacijo ( METEN 93), nimajo določene natančnost (torej ne moremo trditi, da je natančnost do 12 cm). Pogoj naveden v drugi alineji odgovori pod točko 1. za te točke ni izpolnjen.

  - ZK točke na meji parcele, ki niso določene z eno izmed geodetskih metod izmere na terenu, imajo metodo določitev 92 ali 93 (odvisno od načina določitve).  ZK točke na meji ZPS, ki so izmerjene na terenu s polarno ali ortogonalno metodo, imajo metodo določitev 91 ali 97 (odvisno od natančnosti uporabljene metode).  Opomba: Geodetske metode izmere na terenu – glej navodila objavljena na Portalu prostor https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/navodila/.

  - Določitev nove točke na liniji že urejene meje v postopku parcelacije je označitev meje in ni nov elaborat, nova zahteva za ureditev meje ali nova zahteva za natančnejšo določitev meje. Podrobnejša pojasnila glede določitve koordinat najdete v dokumentu »Zemljiški kataster - vprašanja in odgovori« pod točko 1. Spreminjanje koordinat urejene meje – natančnejša določitev koordinat (meje) po 42.členu ZEN.

Primer: Lastnik sosednje parcele, ki leži ob urejeni meji ni stranka v postopku parcelacije. Le če se postavi mejnik na linijo urejene meje, ga je potrebno povabiti na postopek označitve meje.  Torej kljub temu, da se na urejen del meje postavi nova točka (z ali brez fizične označitve) in  ta meja razpade na dva dela, to ni postopek ureditve meje, izdaja nove odločbe o tem delu meje s tremi točkami (pred parcelacijo pa sta bili samo dve) ni potrebna, razen v primeru, ko smo izvedli natančnejšo določitev meje po 42.členu ZEN.

  - Uporaba METEN 88: ta metoda določitve koordinat je bila uvedena 21.01.2019 (prehod v D96/TM koordinatni sistem) kot ena izmed metod izboljšave lokacijskih podatkov (poleg 85-87). V to metodo so se ob prehodu uvrstile do tedaj vodene METYX 95 in 96 (metodi iz izboljšave trajnih nasadov v letu 2013). Razlog za uvedbo METEN 88 je metodologija množične homogenizacije, ker ZK točke bivših METYX 95 in 96 predstavljajo posebno kategorijo ZK točk. Opomba: Take točke v postopku homogenizacije dobijo na novo določene koordinate in METEN 77. Po homogenizaciji torej nobena ZK točka nima več METEN 88.

- S postopki lokacijske izboljšave po ZEN-A se ZK točkam lahko pripišejo le METEN 85, 86 ali 87, nikakor pa ne METEN 88. To je navedeno v točki 5.2.3.1 Tehničnih specifikacij. V kolikor torej pride do spremembe koordinat ZK točk zaradi izvedenega postopka lokacijske izboljšave ali pa zagotavljanja pravilne topologije (navezava na točko 7.4 Tehničnih specifikacij, primer ZK točke 12659), se glede na natančnost določitve koordinat takim ZK točkam pripiše ena izmed metod 85, 86 ali 87.

- Na podlagi teh pravil bo METEN 88 po zaključku homogenizacije za celo državo postala brezpredmetna, saj nobena ZK točka ob pravilni izvedbi postopkov več ne bo imela te metode.

(18.1.2021) Homogenizacija je zaključena, METEN 88 se ne uporablja več in je 15.2.2021 brisana iz veljavnega šifranta METEN.

Objavljeno 15.01.2020

Dopolnjeno 18.1.2021

# Opozorila in pojasnila – vrste rabe in katastrske kulture

Pri izvajanju geodetskih storitev se do prehoda v vodenje in vzdrževanje katastra v novi informacijski rešitvi na podlagi novega zakona, ki bo nadomestil ZEN,  uporablja tudi navodilo št. 35311- 137/2013-1 z dne 11.11.2013 »Vzdrževanje zemljiškega katastra od vključno 1.1.2014 dalje – NAVODILO«. Navodilo je objavljeno na GeoBlogu in intranetni strani GU. Posledično se spremembe, izvedene v skladu z navedenim navodilom prikažejo v sestavinah elaborata geodetske storitve.

Objavljeno 15.01.2020

# Označitev urejene meje

VPRAŠANJE:

Ali velja 8.točka tehničnih specifikacij tudi za označitev predlagane meje na mejni obravnavi?

ODGOVOR:

Ne, 8.točka Tehničnih specifikacij se nanaša na urejene meje (že evidentirane v zemljiškem katastru) – zato tak naslov. Torej gre za primere, ko je naročena označitev urejene meje (to je meja, ki je v bazi že evidentirana kot urejena meje na podlagi že zaključenega postopka).

Pri postopku ureditve meje ali spreminjanja meje ni sprememb (ni potreben poseben elaborat, tehnično poročilo, če se označi meja predlagana na mejni obravnavi ali nova meja v postopkih spreminjanja meje).

Objavljeno 15.01.2020

# Evidentiranje sprememb v ZKN, lokacijska izboljšava

Opis dileme:

Geodetsko podjetje ob izvedbi storitve ugotovi sekanje linij v ZKN in  odpravi topološko nepravilnost - sekanje linij v skladu s 7.3 in 7.4 točko tehničnih specifikacij. Ali v tem primeru že gre za izboljšavo po 61.a ZEN? Dilema je zaradi druge alinejo 2.odstavka 61a.člena, ki se glasi:

(2) Meje parcel in zemljišča pod stavbo se spremenijo z lokacijsko izboljšavo:

-          v samostojnem postopku lokacijske izboljšave, če so meje evidentirane z natančnostjo, manjšo od 1 m,

-          v drugih postopkih urejanja in spreminjanja mej ter evidentiranja zemljišča pod stavbo, kjer se določijo ali spremenijo koordinate katastrskih točk, če je to potrebno zaradi evidentiranja novih ali spremenjenih podatkov v zemljiškem katastru.

VPRAŠANJE: Kako določimo, ali gre za spremembe, ki so posledice grafičnega vklopa ali je to že postopek lokacijske izboljšave po 61a.členu ZEN?

ODGOVOR:

V zemljiškokatastrskem načrtu (ZKN) so prikazane meje parcel in zemljišč pod stavbo, ki imajo določene koordinate ZK točk. Meje parcel in zemljišč pod stavbo se v ZKN spremenijo z neposredno uporabo koordinat ZK  točk.

Za okolico izvedene storitve se smiselno uporabljajo pravila grafičnega vklopa v ZKP.  Te spremembe so del izvedene geodetske storitve po osnovnem zahtevku.  To pomeni, da so spremembe koordinat ZK točk v okolici, zaradi zagotovitve vklopa brez topoloških napak/sekanj, del izvedene geodetske storitve po osnovnem zahtevku (posebna zahteva za lokacijsko izboljšavo po 61.a členu ni potrebna). V tem primeru mora biti v elaboratu (strokovnem poročilu) jasno navedeno, katerim točkam so bile koordinate spremenjene zaradi zagotavljanja topologije in na kakšen način so bile koordinate določene.

Izjema, ko je potrebna tudi zahteva za lokacijsko izboljšavo je primer, ko se spreminjajo koordinate v okolici geodetske storitve ZK točkam z METEN=85, 86 ali 87, če so bile koordinate določene v predhodnem postopku po 61.a členu ZEN. V tem primeru mora stranka vložiti dodaten zahtevek po 61.a členu ZEN, ki ga rešujemo v skladu z določbami tega člena.

Pojasnilo: Koordinate ZK točk, ki so pridobljene s homogenizacijo (METEN=77), štejemo/prikazujemo kot koordinate z neznano natančnostjo, ki je slabša od 1m. V ZKP za evidentiranje sprememb uporabljamo grafični vklop. O grafičnem vklopu govori 12.člen Pravilnika o evidentiranju podatkov v ZK. Le-ta govori tudi o popravi mej in zemljišč pod stavbo v okolici izvedene geodetske storitve. ZKP in pa ZKN na območju z ZK točkami slabše natančnosti sta si po vsebini podobna. Zato tudi spremembe v koordinatah (t.j. v ZKN) na posameznih ZK točkah z METEN 77 v okolici geodetske storitve, ki zagotavljajo topološko pravilen sloj ZKN, razumemo kot analogijo pravilom grafičnega vklopa in del izvedene geodetske storitve po osnovnem zahtevku. Kljub temu pa se za spremenjene koordinate na ZK točkah s predhodno METEN=77 kot METEN vpiše (v odvisnosti od natančnosti) ena izmed metod izboljšave 85-87 (nikakor pa ne ostane ali pa se na novo pripiše 77, ki je »rezervirana« samo za homogenizacijo!).

(18.1.2021) Od novembra 2020 imamo zvezen sloj ZKN. V tehničnih specifikacijah št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021, ki se začnejo uporabljati 15.2.2021 je poglavje »7. Izvajanje geodetskih storitev na območju lokacijsko izboljšanih podatkov« spremenjeno oz. dopolnjeno (glej točko 7.3 in 7.4).

Objavljeno 15.01.2020

Dopolnjeno 18.1.2021

# Lokacijska izboljšava po 61.a členu ZEN

Opis dileme:

Geodetsko podjetje ob izvedbi geodetske storitve (npr. evidentiranju ZPS) ugotovi, da predlaganih sprememb geodetske storitve ni mogoče vklopiti v ZKN, ne da bi se v okviru postopka izvedla še lokacijska izboljšava po 61.a členu ZEN za parcelo, ki je predmet postopka geodetske storitve. Ob določitvi območja za izvedbo lokacijske izboljšave ugotovi, da so deli mej sosednjih parcel v območju 100 m od parcele že urejene meje ali so neurejene meje določene z natančnostjo do 1m.

VPRAŠANJE 1:

Kako v takem primeru izvesti lokacijsko izboljšavo na predpisanem območju?

ODGOVOR:

V kolikor geodetsko podjetje pri vklopu geodetske meritve v zemljiški kataster ugotovi, da izvedene storitve ni mogoče koordinatno vklopiti v ZKN (npr. zaradi povzročenih topoloških napak ali pa porušenih razmerij do sosednjih parcel in parcel v okolici, …), je potrebno izvesti lokacijsko izboljšavo podatkov v skladu z 61.a členom ZEN.

Če pri pregledu podatkov zemljiškega katastra, podatkov zbirke listin in s primerjavo teh podatkov s podatki izmere, za dele mej parcel znotraj območja lokacijske izboljšave geodetsko podjetje:

- ugotovi, da so urejene meje ali neurejene meje določene z natančnostjo do 1m (ZK točke, ki določajo del meje imajo METEN 91, 92, 93, 97) ali

- na podlagi analize oceni, da je natančnost delov mej do 1m (to lahko ugotovi samo za dele mej med ZK točkami, ki nimajo določene natančnosti, imajo METEN 77 ali 00),

se podatki z lokacijsko izboljšavo v tem delu območja ne spreminjajo (območje lokacijske izboljšave je posledično lahko ožje od pasu 100m, oziroma znotraj območja obstajajo deli, kjer se podatki ne spreminjajo). Vse ugotovitve v zvezi s tem je potrebno zapisati in utemeljiti v strokovnem poročilu (za ugotovitev, da je natančnost podatkov zemljiškega katastra boljša od 1 m in to ne izhaja iz METEN, mora biti v strokovnem poročilu naveden izračun (analiza) in podatki, iz katerih je ta ugotovitev nedvoumno razvidna (koordinate točk, …).

Primer:

Geodetsko podjetje je prejelo naročilo za izvedbo parcelacije in evidentiranja stavbe. Izvajalec geodetske storitve je pri izvedbi geodetske storitve ugotovil, da je natančnost zemljiškega katastra za  parcelo, za katero je prejelo naročilo za izvedbo geodetske storitve, 7m in da geodetske izmere ne bo mogoče koordinatno vklopiti v zemljiški kataster. V skladu z 61.a členom ZEN bo potrebno lokacijsko izboljšati podatke zemljiškega katastra. Pri določitvi 100 m pasu območja lokacijske izboljšave je bilo ugotovljeno, da je za nekatere parcele, ki se nahajajo znotraj območja lokacijske izboljšave, natančnost podatkov zemljiškega katastra boljša do 1m, zato se podatki teh parcel z lokacijsko izboljšavo po 61.a členu ZEN ne spreminjajo. Geodetsko podjetje je izdelalo skupen elaborat za geodetsko storitev parcelacijo, evidentiranje ZPS in lokacijsko izboljšavo po 61.a členu ZEN.

Celoten elaborat primera je pripet objavi tega dokumenta.  Elaborat ponazarja primer prikaza vsebine posamezne sestavine elaborata. Vsebinska in logična pravilnost podatkov posamezne sestavine ni zagotovljena!

V nadaljevanju so navedena ključna opozorila.

Opozorila:

| Navedba vseh postopkov in parcel v postopku v zahtevi in na naslovnici elaborata |  |
| --- | --- |
| Z uporabo znakov katastrskega ključa so na skici prikazani podatki parcelacije, evidentiranja zemljišča pod stavbo in lokacijske izboljšave po 61.a členu ZEN |  |
| Vsebina Prikaza sprememb ZKN so spremembe grafičnih podatkov nastalih s postopkom parcelacije, evidentiranja ZPS in lokacijske izboljšave po 61.a členu ZEN |  |
| Vsebina strokovnega poročila vezanega na postopek lokacijska izboljšava po 61.a členu ZEN | 1.Navedba razlogov za lokacijsko izboljšavo 2. Določitev območja za lokacijsko izboljšavo 3.Opis postopka lokacijske izboljšave: navedba uporabljenih podatkov, rezultati analize podatkov in meritev, metoda s katero so bili podatki lokacijsko izboljšani, katere podatke se v območju ne spreminja in zakaj, … 4.Seznam parcel vključenih v lokacijsko izboljšavo |

VPRAŠANJE 2: Ali je v primeru opisanem v poglavju 7.4 Tehničnih specifikacij že potrebna lokacijska izboljšava po 61.a členu ZEN?

ODGOVOR:

Primer prikazuje popravek  ZK točk v neposredni okolici geodetske storitve, kar se šteje kot del koordinatnega vklopa. To ni lokacijska izboljšava po 61.a členu ZEN, spremembe povezave v skici, ki so posledice vklopa se ne prikazujejo v zeleni barvi, prav tako v tem primeru ni potrebna vložitev zahteve za lokacijsko izboljšavo.

Drugače povedano: Tekst »Za zagotovitev topologije je potrebno ZK točko 12659 (METEN = 77)  lokacijsko izboljšati. ZK točki se spremeni koordinata (E, N) in METEN (v 85 ali 86 ali 87).« pomeni, da je za zagotovitev topologije kot sestavni del koordinatnega vklopa potrebno spremeniti  tudi podatke ZK točke 12659 (METEN = 77).

Objavljeno 19.01.2022